Nový Hilux 2020
Technické údaje

Specifikace a rozměry vozidla

|  |  | 2.4 D-4D 4x4 6MT | 2.4 D-4D 4x4 6AT | 2.8 D-4D 4x4 6MT | 2.8 D-4D 4x4 6AT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR |
| Kódové označení motoru | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
| Typ | Řadový čtyřválec |
| Typ paliva | Nafta |
| Ventilové ústrojí | 16v DOHC |
| Zdvihový objem (cm3) | 2393 | 2755 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 103,6 |
| Kompresní poměr (:1) | 15,6 |
| Max. výkon (k DIN) / kW při ot/min | (150) 110 / 3400 | (204) 150 / 3400 | (204) 150 / 3400 |
| Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min) | 400 / 1600 až 2000 | 420 / 1400 až 3400 | 500 / 1600 až 2800 |
| PŘEVODOVKA |
| Typ | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Převody | 1. | 4,784 | 3,600 | 4,784 | 3,600 |
|  | 2. | 2,423 | 2,090 | 2,423 | 2,090 |
|  | 3. | 1,443 | 1,488 | 1,443 | 1,488 |
|  | 4. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  | 5. | 0,777 | 0,687 | 0,826 | 0,687 |
|  | 6. | 0,643 | 0,580 | 0,643 | 0,580 |
|  | Zpětný chod | 4,066 | 3,732 | 4,066 | 3,732 |
| Stálý převod diferenciálu (rozvodovka) | 3,583 | 4,100 | 3,583 | 3,909 |
| BRZDY |
| Vpředu | Kotoučové odvětrávané s pevným třmenem, 4 pístky |
| Zadní | Bubnové brzdy s náběžnou a úběžnou brzdovou čelistí |
| Další prvky výbavy | ABS, BA, EBD, VSC, TSC, HAC | ABS, BA (brzdový asistent), EBD (elektronické rozdělení brzdné síly), VSC (systém řízení stability vozu), TSC (systém proti rozkmitání přívěsu), A-TRC (systém aktivního řízení trakce), DAC (asistent pro sjíždění příkrých svahů), HAC (asistent rozjezdu do kopce) |
| ZAVĚŠENÍ KOL |
| Vpředu | Dvojité lichoběžníky |
| Vzadu | Listové pružiny, tuhá náprava |
| ŘÍZENÍ |
| Typ řízení | Hřebenové |
| Typ posilovače | Hydraulický, variabilní regulace průtoku (VFC) |
| Min. poloměr otáčení stopový / obrysový (m) | 6,4 / 6,7 |
| KOLA A PNEUMATIKY |
| Pneumatiky | 225/70 R17C 265/65 R17 265/60 R18 | 265/65 R17 265/60 R18 |
| Kola | 17 x 6J 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J | - 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J |

|  | 2.4 D-4D | 2.8 D-4D |
| --- | --- | --- |
|  | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | Extra Cab | Double Cab |
|  |  | 4x4 MT | 4x2 MT | 4x4 MT | 4x2 MT | 4x4 MT | 4x4 AT | 4x4 MT | 4x4 AT | 4x4 MT | 4x4 AT |
| JÍZDNÍ VÝKONY |
| Nejvyšší rychlost (km/h) |  | 170 | 175 | 170 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Akcelerace (0-100 km/h) |  | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12,8 | 10,1 | 10,7 | 10,1 | 10,7 |
| SPOTŘEBA PALIVA – kombin. cyklus podle WLTP |
| Kombinovaná (l/100 km) |  | 8,9 až 10,3 | 8,8 až 9,5 | 8,9 až 10,3 | 8,8 až 9,8 | 8,9 až 10,3 | 8,7 až 10,1 | 7,8 až 8,9 | 8,8 až 10,1 | 7,8 až 8,9 | 8,8 až 10,1 |
| Objem palivové nádrže (l) | 80 |
| Emise CO2 – kombin. cyklus podle WLTP |
| Kombinované (g/km) |  | 235 až 274 | 233 až 252 | 235 až 274 | 233 až 260 | 235 až 274 | 229 až 267 | 207 až 236 | 233 až 266 | 207 až 236 | 233 až 266 |

|  | 2.4 D-4D | 2.8 D-4D |
| --- | --- | --- |
|  | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | Extra Cab | Double Cab |
|  |  | 4x4 MT | 4x2 MT | 4x4 MT | 4x2 MT | 4x4 MT | 4x4 AT | 4x4 MT | 4x4 AT | 4x4 MT | 4x4 AT |
| HMOTNOST |
| Pohotovostní hmotnost min-max (kg) |  | 1800-1850 | 1790-1825 | 1915-1965 | 1955-2005 | 2100-2160 | 2095-2155 | 2090-2300 | 2090-2300 | 2120-2335 | 2125-2340 |
| Celková hmotnost vozidla (kg) |  |  | 3000 | 3150 | 3050 | 3210 | 3210 | 3150 | 3150 | 3210 | 3210 |
| MAX. HMOTNOST PŘÍVĚSU |
| Brzděný (kg) |  | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 2800* | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Nebrzděný (kg) |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

*Výroba v Thajsku

|  | Single Cab | Extra Cab | Double Cab |
| --- | --- | --- | --- |
| VNĚJŠÍ ROZMĚRY |
| Celková délka (mm) | 5325 | 5325 | 5325 |
| Celková šířka (mm) | 1800 | 1855 / 1900* | 1855 / 1900* |
| Celková výška (mm) | 1795 | 1810 | 1815 |
| Rozvor (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| Rozchod kol vpředu (mm) | 1495 | 1535 | 1535 |
| Rozchod kol vzadu (mm) | 1510 | 1550 | 1550 |
| Převis vpředu (mm) | 1,000 | 900 | 900 |
| Převis vzadu (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Min. provozní světlá výška (mm) | 277 | 289 | 293 |
| Nájezdový úhel vpředu (stupňů) | 30 | 31 | 31 |
| Nájezdový úhel vzadu (stupňů) | 25 | 26 | 26 |
| Součinitel aerodynamického odporu (Cd) | 0,394** |
| ROZMĚRY INTERIÉRU |
| Délka interiéru (mm) | 932 | 1404 | 1697 |
| Šířka interiéru (mm) | 1480 | 1480 | 1480 (vpředu) / 1410 (vzadu) |
| Výška interiéru (mm) | 1175 | 1170 | 1170 |
| Rozestup mezi pasažéry (mm) | N/A | N/A | 841 |
| Vertikální prostornost (mm) | 997 | 997 (vpředu) / 969 (vzadu) | 997 (vpředu) / 969 (vzadu) |
| LOŽNÁ PLOCHA |
| Délka (mm) | 2315 | 1810 | 1525 |
| Max. šířka (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| Výška (mm) | 480 | 480 | 480 |

*Pouze stupeň výbavy ’Invincible’ ** V závislosti na konkrétní specifikaci vozidla