Toyota Corolla Cross – technické údaje

| HNACÍ ÚSTROJÍ | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
|  | FWD | FWD | AWD |
| TYP MOTORU | DYNAMIC FORCE, ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 16v, řetězový rozvod (časování ventilů VVT-i) | DOHC 16v, řetězový rozvod (časování ventilů VVT-i a VVT-iE) |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | SEKVENČNÍ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 1798 | 1987 |
| VRTÁNÍ x ZDVIH (mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,5 |
| KOMPRESNÍ POMĚR (:1) | 13,0 | 14,0 |
| Max. výkon (k/kW při ot/min) | 98 / 72 při 5200 | 152 / 112 při 6000 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm při ot/min) | 142 při 3600 | 190 při 4400–5200 |

| SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
| HYBRIDNÍ BATERIE | LITHIUM-IONTOVÁ |
| POČET ČLÁNKŮ | 180 |
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V) | 3,7 |
| KAPACITA BATERIE (3 h) Ah | 4,08 |
| TYP ELEKTROMOTORU | SYNCHR. ELEKTROMOTOR S PERMANENTNÍM MAGNETEM (1VM) |
| MAX. VÝKON (k/kW) | 94 / 70 | 111 / 83 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 185 | 206 |
| TYP ZADNÍHO ELEKTROMOTORU |  |  | ASYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR |
| MAX. VÝKON (k/kW) | - | - | 40 / 30 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | - | - | 84 |
| MAX. SYSTÉMOVÝ VÝKON (k/kW) | 140 / 103 | 197 / 146 |

| PŘEVODOVKA | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
| TYP | e-CVT |
| PŘEVODOVÝ POMĚR | 3,218 | 3,605 |
| JÍZDNÍ VÝKONY | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 170 | 180 |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 9,9 | 7,6 | 7,5 |

| PODVOZEK | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | Vzpěry McPherson |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | Dvojité lichoběžníky |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4460 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1825 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1620 |
| ROZVOR | 2640 |
| PŘEVIS VPŘEDU (mm) | 955 |
| PŘEVIS VZADU (mm) | 865 |

| SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km) | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
|  | FWD | FWD | AWD |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 4,95 – 5,33 | 4,96 – 5,28 | 5,23 – 5,61 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 43 |

| EMISE CO2 (g/km) | HYBRID 1,8 litru | HYBRID 2,0 litru |
| --- | --- | --- |
|  | FWD | FWD | AWD |
| NORMA EURO | EURO 6 AP |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | 112–121 | 113–120 | 119–127 |