LAND CRUISER 250 – TECHNICKÉ ÚDAJE

Předběžné hodnoty – veškeré údaje jsou předmětem konečné homologace

| POHON* |  |
| --- | --- |
| TYP | ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 16v |
| PALIVOVÁ SOUSTAVA | COMMON RAIL |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 2755 |
| VRTÁNÍ × ZDVIH (mm) | 92,0 × 103,6 |
| VÝKON (k / kW) při ot.min-1 | 204 / 150 při 3000–3400 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) při ot.min-1 | 500 při 1600–2800 |
| TYP | ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |

| PŘEVODOVKA | A/T |
| --- | --- |
| TYP | OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ (AL80F) |
| STÁLÝ PŘEVOD (:1) | 3,583 |
| 1. st. | 4,413 |
| 2. st. | 2,808 |
| 3. st. | 1,950 |
| 4. st. | 1,511 |
| 5. st. | 1,274 |
| 6. st. | 0,100 |
| 7. st. | 0,793 |
| 8. st. | 0,651 |
| ZPĚTNÝ CHOD | 3,645 |

| VÝKONOVÉ PARAMETRY* | 18" | 20" |
| --- | --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 165 | 170 |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | Čeká se na konečnou homologaci |

| SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)* |  |
| --- | --- |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | Čeká se na konečnou homologaci |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 80 |

| Emise CO2 (g/km)* |  |
| --- | --- |
| NORMA EURO | EURO6E |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP | Čeká se na konečnou homologaci |

| PODVOZEK |  |
| --- | --- |
| ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY |
| PŘEDNÍ STABILIZÁTORY | KLASICKÉ / SYSTÉM SDM |
| ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL | ČTYŘPRVKOVÉ, TUHÁ NÁPRAVA (S PŘÍČNÝM RAMENEM) |
| ZADNÍ STABILIZÁTORY, PRŮMĚR (mm) | KLASICKÉ |
| ŘÍZENÍ POČET OTÁČEK VOLANTU MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, STOPOVÝ (m) MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, OBRYSOVÝ (m) | HŘEBENOVÉ 3,24 6,0 6,4 |
| BRZDY VPŘEDU VZADU | ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČOVÉ (18") ODVĚTRÁVANÉ KOTOUČOVÉ (17") |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)* |  |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4925 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1980 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1935 |
| ROZCHOD PŘEDNÍCH KOL | 1664 |
| ROZCHOD ZADNÍCH KOL | 1668 |
| ROZVOR | 2850 |
| PŘEVIS VPŘEDU | 935 |
| PŘEVIS VZADU | 1140 |
| NÁJEZDOVÝ ÚHEL VPŘEDU | 32 |
| NÁJEZDOVÝ ÚHEL VZADU | 17 |
| MIN. PROVOZNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA | 215,3 |

| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (m3, podle VDA)* |  |
| --- | --- |
| OBJEM | 1063 |

| HMOTNOST (kg)* |  |
| --- | --- |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN | 2330 |
| MAX | 2550 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 3150 |
| NEJVYŠŠÍ HMOTNOST PŘÍVĚSU (kg) | 3500 |

*Veškeré údaje jsou předmětem konečné homologace.