Új Hilux 2020
Dinamikus sajtóbemutató – műszaki adatok

A jármű általános műszaki adatai és méretei

|  | 2.4 D-4D 4x2 6MT | 2.4 D-4D 4x4 6MT | 2.4 D-4D 4x4 6AT | 2.8 D-4D 4x4 6MT | 2.8 D-4D 4x4 6AT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR |
| Motor kód | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
| Típus | Soros négyhengeres |
| Üzemanyag | Gázolaj |
| Szelepvezérlés | 16 szelepes DOHC |
| Lökettérfogat (cm³) | 2,393 | 2,755 |
| Furat x löket (mm) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 |
| Sűrítési arány (:1) | 15.6 |
| Max. teljesítmény (LE) kW / ford. | (150)110 @ 3,400 | (204)150 @ 3,400 | (204)150 @ 3,400 |
| Max. forgatónyomaték (Nm / ford.) | 400 @ 1,600-2,000 | 420 @ 1,400-3,400 | 500 @ 1,600-2,800 |
| SEBESSÉGVÁLTÓ |
| Típus | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| Áttelek | I. | 4.784 | 3.600 | 4.784 | 3.600 |
|  | II. | 2.423 | 2.090 | 2.423 | 2.090 |
|  | III. | 1.443 | 1.488 | 1.443 | 1.488 |
|  | IV. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  | V. | 0.777 | 0.687 | 0.826 | 0.687 |
|  | VI. | 0.643 | 0.580 | 0.643 | 0.580 |
|  | Hátram. | 4.066 | 3.732 | 4.066 | 3.732 |
| Végáttétel | 3.583 | 4.100 | 3.583 | 3.909 |
| FÉKEK |
| Elöl | Hűtött tárcsafék, fix, négydugattyús féknyereg |
| Hátul | Dobfék |
| További jellemzők | ABS, BA, EBD, VSC, TSC, HAC | ABS, BA, EBD, VSC, TSC, A-TRC, DAC, HAC |
| FUTÓMŰ |
| Elöl | Kettős keresztlengőkaros |
| Hátul | Merev tengely, laprugó |
| KORMÁNYMŰ |
| Típus | Fogasléces |
| Rásegítés | Hidraulikus szervo, változó átfolyású |
| Min. fordulókör keréknél / karosszériánál mérve (m) | 12.8 / 13.4 |
| GUMIABRONCSOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK |
| Gumiabroncs | 225/70R17C 265/65R17 265/60R18 | 265/65R17 265/60R18 |
| Keréktárcsák | 17 x 6J 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J | - 17 x 7 1/2J 18 x 7 1/2J |

|  | 2.4 D-4D | 2.8 D-4D |
| --- | --- | --- |
|  | Szimplakabinos | Extrakabinos | Duplakabinos | Extrakabinos | Duplakabinos |
|  | 4x2 M/T | 4x4 M/T | 4x2 M/T | 4x4 M/T | 4x2 M/T | 4x4 M/T | 4x4 A/T | 4x4 M/T | 4x4 A/T | 4x4 M/T | 4x4 A/T |
| TELJESÍTMÉNY |
| Végsebesség (km/óra) | 175 | 170 | 175 | 170 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Gyorsulás (0-100 km/órára) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.7 |
| ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS – WLTP kombinált ciklusban |
| Kombinált (l/100 km) | 8.8 to 9.5 | 8.9 to 10.3 | 8.8 to 9.5 | 8.9 to 10.3 | 8.8 to 9.8 | 8.9 to 10.3 | 8.7 to 10.1 | 7.8 to 8.9 | 8.8 to 10.1 | 7.8 to 8.9 | 8.8 to 10.1 |
| Üzemanyagtartály térfogata (l) | 80 |
| CO2-KIBOCSÁTÁS – WLTP kombinált ciklusban |
| Kombinált (g/km) | 233 to 252 | 235 to 274 | 233 to 252 | 235 to 274 | 233 to 260 | 235 to 274 | 229 to 267 | 207 to 236 | 233 to 266 | 207 to 236 | 233 to 266 |

|  | 2.4 D-4D | 2.8 D-4D |
| --- | --- | --- |
|  | Szimplakabinos | Extrakabinos | Duplakabinos | Extrakabinos | Duplakabinos |
|  | 4x2 M/T | 4x4 M/T | 4x2 M/T | 4x4 M/T | 4x2 M/T | 4x4 M/T | 4x4 A/T | 4x4 M/T | 4x4 A/T | 4x4 M/T | 4x4 A/T |
| TÖMEGEK |
| Saját tömeg min-max. (kg) | 1,700-1,725 | 1,800-1,850 | 1,790-1,825 | 1,915-1,965 | 1,955-2,005 | 2,100-2,160 | 2,095-2,155 | 2,090-2,300 | 2,090-2,300 | 2,120-2,335 | 2,125-2,340 |
| Megengedett össztömeg (kg) |  |  | 3,000 | 3,150 | 3,050 | 3,210 | 3,210 | 3,150 | 3,150 | 3,210 | 3,210 |
| VONTATÓ KÉPESSÉG |
| Fékezett (kg) | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 2,800* | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Fékezetlen (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

*Thaiföldi gyártás

|  | Szimplakabinos | Extrakabinos | Duplakabinos |
| --- | --- | --- | --- |
| KÜLSŐ MÉRETEK |
| Hosszúság (mm) | 5,325 | 5,325 | 5,325 |
| Szélesség (mm) | 1,800 | 1,855 / 1,900* | 1,855 / 1,900* |
| Magasság (mm) | 1,795 | 1,810 | 1,815 |
| Tengelytáv (mm) | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| Nyomtáv elöl (mm) | 1,495 | 1,535 | 1,535 |
| Nyomtáv hátul (mm) | 1,510 | 1,550 | 1,550 |
| Túlnyúlás elöl (mm) | 1,000 | 900 | 900 |
| Túlnyúlás hátul (mm) | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Min. szabad hasmagasság (mm) | 277 | 289 | 293 |
| Első terepszög (fok) | 30 | 31 | 31 |
| Hátsó terepszög (fok) | 25 | 26 | 26 |
| Légellenállási együttható (Cd) | 0,394** |
| BELSŐ MÉRETEK |
| Utastér hossza (mm) | 932 | 1,404 | 1,697 |
| Utastér szélessége (mm) | 1,480 | 1,480 | 1,480 (elöl) / 1,410 (hátul) |
| Utastér magassága (mm) | 1,175 | 1,170 | 1,170 |
| Tandemtávolság (mm) | N/A | N/A | 841 |
| Fejtér (mm) | 997 | 997 (elöl) / 969 (hátul) | 997 (elöl) / 969 (hátul) |
| PLATÓ |
| Hosszúság (mm) | 2,315 | 1,810 | 1,525 |
| Max. szélesség (mm) | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| Magasság (mm) | 480 | 480 | 480 |

* Kizárólag az ’Invincible’ modellváltozatnál		** A jármű specifikációjától függően