NOVÁ TOYOTA C-HR PLUG-IN HYBRID
– technické údaje k dynamické prezentaci

| POHON | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
|  | Plug-in Hybrid 220 |
|  | FWD |
| TYP MOTORU | ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC |
| VENTILOVÉ ÚSTROJÍ | DOHC 16v, řetězový rozvod (systémy časování WT-i a WT-iE) |
| ZDVIHOVÝ OBJEM (cm3) | 1987 |
| VRTÁNÍ × ZDVIH (mm) | 80,5 × 97,6 |
| KOMPRESNÍ POMĚR (:1) | 14,0 |
| MAX. VÝKON MOTORU (k [kW] / ot.min-1) | 152 (112) / 6000 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm / ot.min-1) | 190 / 4400–5200 |

| SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| HYBRIDNÍ BATERIE | LITHIUM-IONTOVÁ |
| KAPACITA BATERIE (3 h) Ah | 51 |
| KAPACITA BATERIE (kWh) | 13,6 |
| DOJEZD NA ELEKTŘINU (km) | 66 |
| TYP ELEKTROMOTORU | SYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR S PERMANENTNÍM MAGNETEM |
| MAX. VÝKON (k/kW) | 163/120 |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | 208 |
| ZADNÍ ELEKTROMOTOR |  |
| MAX. VÝKON (k/kW) | - |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm) | - |
| MAX. SYSTÉMOVÝ VÝKON (k/kW) | 223/164 |

| JÍZDNÍ VÝKONY | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| MAX. RYCHLOST (km/h) | 180 |
| ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s) | 7,4 |

| SPOTŘEBA ENERGIE | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP (l/100 km) | 0,9 |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP (kWh/100 km) | 14,96–15,32 |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l) | 43 |

| EMISE CO2 (g/km) | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| NORMA EURO | EURO 6 AP |
| V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP (min. hodnota) | 19 |

| PŘEVODOVKA | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| TYP | e-CVT |
| PŘEVODOVÝ POMĚR DIFERENCIÁLU (1) | 3,605 |

| VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm) | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| CELKOVÁ DÉLKA | 4362 |
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | 1832 |
| CELKOVÁ VÝŠKA | 1564 |
| ROZVOR | 2640 |
| PŘEVIS VPŘEDU (mm) | 911 |
| PŘEVIS VZADU (mm) | 811 |

| VNITŘNÍ ROZMĚRY | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (litry) | 310 |
| MAX. PROSTOR PRO NÁKLAD (litry, podle VDA) | 1076 |
| ŠÍŘKA INTERIÉRU (mm) | 1465 |
| VÝŠKA INTERIÉRU (mm) | 1210 |
| DÉLKA INTERIÉRU (mm) | 1690 |

| HMOTNOST (kg) | 2,0 LITRU PLUG-IN HYBRID |
| --- | --- |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN. | 1645 |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MAX | 1695 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | 2130 |
| NEJVYŠŠÍ HMOTNOST PŘÍVĚSU | 725 |